## Slide 1
TCP connect scan
TCP stealth scan
TCP XMAS scan
UDP scan
编程并讲解

## Slide 2
Windows 8.1 64位
Visual Studio 2010
Linux kali 2.0
Python + scrapy
实验环境

## Slide 3
黄玮老师PPT
《Port Scanning using Scapy》
http://resources.infosecinstitute.com/port-scanning-using-scapy/
《广西科技大学学报》蔡启先 《TCP SYN端口扫描的研究》
博客Linux下端口扫描的实现
http://blog.csdn.net/tuantuanlin/article/details/17422705
资料出处

## Slide 4
网络扫描
作用
网络扫描是确认网络运行的主机工作的程序，或着是为了对主机进行攻击，或是为了网络安全评估
网络扫描程序主要有Ping扫射和端口扫描，可以返回关于哪个IP地址映射有主机连接到因特网上的并是工作的，这些主机提供什么样的服务
另一种扫描方法是反向映射，返回IP地址上没有映射出活动的主机的信息，这使攻击者能假设出可行的地址

## Slide 5
端口扫描
作用
一个端口就是一个潜在的通信通道，也就是一个入侵通道。对目标计算机进行端口扫描，能得到许多有用的信息。对这些数据进行分析，帮助我们查找目标主机的漏洞

## Slide 6
端口扫描
原理
通过给远程服务器不同的端口发送报文，记录目标给予的回答，然后分析结果

## Slide 7
TCP connect scan
原理
扫描主机通过TCP/IP协议的三次握手与目标主机的指定端口建立一次完整的连接。
连接由系统调用 connect() 开始，如果端口开放，则连接将建立成功；否则，若返回-1则表示端口关闭。

## Slide 8
TCP connect scan
三次握手
客户端给服务器发送一个带有SYN标志以及端口号的TCP包
若端口开放，则返回带有SYN和ACK标志的TCP包，最后一次握手客户端发送ACK和RST标志表示连接建立
若端口关闭，服务器则用RST标志代替SYN-ACK标志
P. SYN标志是建立连接时使用的握手信号
ACK标志表示发来的数据已确认接收无误
RST标志表示复位连接

## Slide 9
TCP connect scan
优点
简单，稳定可靠 (因为TCP是可靠协议，当丢包的时候，会重传SYN帧)
不需要任何权限
缺点
扫描⽅式不隐蔽，服务器日志会记录下⼤量密集的连接和错误记录 (因为TCP的可靠性，当端口不存在时，主机会不断发送SYN帧企图得到ack的应答)
容易被防⽕墙发现和屏蔽

## Slide 10
TCP connect scan
代码
Sr1()函数的功能是用来返回一个回答的报文
发送的TCP包中含有S标志(SYN)
Str()函数用来将包转换为十六进制字符串
Getlayer()用于检索特定层

## Slide 11
TCP stealth scan
原理
隐蔽扫描是在网络端口扫描过程中隐蔽自身踪迹的技术。具体来讲，就是为了不让目标系统的日志机制、系统管理员、扫描检测系统和入侵检测系统捕捉，并绕过防火墙侦测的扫描行为。

## Slide 12
TCP syn scan
描述
TCP connect scan向隐蔽方向演化就是SYN扫描，这种扫描方法不用打开一个完全的TCP连接，所以又叫半开放扫描。

## Slide 13
TCP syn scan
原理
客户端给服务器发送一个带有SYN标志以及端口号的TCP包
若端口开放，则返回带有SYN和ACK标志的TCP包，然后客户端发送RST/ACK来关闭这个连接
若端口关闭，服务器则返回RST标志

## Slide 14
TCP syn scan
优点
隐蔽性较全连接扫描好，很多系统对这种半扫描很少记录
缺点
需要超级用户权限构造SYN报文
网络防护设备会有记录
不可靠，会丢包

## Slide 15
TCP syn scan
代码
Sr1()函数的功能是用来返回一个回答的报文
发送的TCP包中含有S标志(SYN)
Str()函数用来将包转换为十六进制字符串
Getlayer()用于检索特定层

## Slide 16
TCP XMAS scan
原理
将TCP数据包中的FIN、URG、PSH标志位置1后发送给服务器
目标端口开放，将不返回任何信息
目标端口关闭，将返回带有RST标志位的TCP包
若返回不可到达错误类型为3的ICMP包和ICMP代码1,2,3,9,10,13，则端口被过滤，不能判断端口是否开放

## Slide 17
TCP XMAS scan
优点
隐蔽性较好
缺点
需要自己构造数据包
需要超级用户或者授权用户权限
不能区分某些过滤的端口

## Slide 18
TCP XMAS scan
代码
Sr1()函数的功能是用来返回一个回答的报文
发送的TCP包中含有FPU标志(FIN、PSH、 URG)
Str()函数用来将包转换为十六进制字符串
Getlayer()用于检索特定层

## Slide 19
UDP scan
前提
TCP是面向连接的协议，而UDP是无连接的协议
面向连接的协议中，客户端和服务器之间需要建立通信信道，然后才可以进行进一步的通信，若客户端和服务器之间没有建立通信信道，则没有进一步通信
无连接的协议中，报文的传输不需要检测客户端和服务器之间有无通信信道，数据会假设目的地址是可用的，然后发向目的地址

## Slide 20
UDP scan
前提
TCP端口扫描是通过SYN数据包进行的，用于扫描目标机器的端口上是否存在程序监听
UDP端口扫描是通过普通数据包进行的，也是用于扫描对方端口上是否有程序在运行

## Slide 21
UDP scan
原理
客户端发送一个带有端口号的UDP包给服务器
若端口开放，则返回一个UDP包
若端口关闭，返回一个错误类型3，代码也为3的ICMP不可达报文

## Slide 22
UDP scan
原理
客户端发送一个带有端口号的UDP包给服务器
R若服务器返回错误类型为3，代码为1,2,9,10,13的ICMP包，则端口被过滤
若服务器对客户端的UDP请求包无响应，那不能确定端口开放或者被过滤

## Slide 23
UDP scan
优点
扫描效率高
缺点
不可靠(udp和icmp都是不可靠协议)
随着网络规模增大，扫描准确率越来越低，所以一般用于局域网内部

## Slide 24
UDP scan
代码